## Slide 1
30 .macro testop, name, instr, store
31 ENTRY( \name )
32 UNWIND( .fnstart )
33 ands ip, r1, #3
34 strneb r1, [ip] @ assert word-aligned
35 mov r2, #1
36 and r3, r0, #31 @ Get bit offset
37 mov r0, r0, lsr #5
38 add r1, r1, r0, lsl #2 @ Get word offset
39 mov r3, r2, lsl r3 @ create mask
40 smp_dmb
46 1: ldrex r2, [r1]
47 ands r0, r2, r3 @ save old value of bit
48 \instr r2, r2, r3 @ toggle bit
49 strex ip, r2, [r1]
50 cmp ip, #0
51 bne 1b
52 smp_dmb
53 cmp r0, #0
54 movne r0, #1
55 2: bx lr
TestCase:
test_and_clear_bit(16, 0x1234_1234)
Address | 0x1234_1234
Value | 0xFFFF_FFFF
1. L33 | 
R0 | 16
R1 | 0x1234_1234
R2 | 
R3 | 
… | 
R12(ip) | 0x00
2. L35 ~ L37 | 
R0 | 0
R1 | 0x1234_1234
R2 | 1
R3 | 16
… | 
R12(ip) | 0x00
3. L38, 39, 46 | 
R0 | 0
R1 | 0x1234_1234
R2 | 0xFFFF_FFFF
R3 | 0x0001_0000
… | 
R12(ip) | 0x00
4. L47, L48 | 
R0 | 0x0001_0000
R1 | 0x1234_1234
R2 | 0xFFFE_FFFF
R3 | 0x0001_0000
… | 
R12(ip) | 0x00
Address | 0x1234_1234
Value | 0xFFFE_FFFF
5. L49, L54 | 
R0 | 1
R1 | 0x1234_1234
R2 | 0xFFFE_FFFF
R3 | 0x0001_0000
… | 
R12(ip) | 0x00(성공시)
Result:

## Slide 2
30 .macro testop, name, instr, store
31 ENTRY( \name )
32 UNWIND( .fnstart )
33 ands ip, r1, #3
34 strneb r1, [ip] @ assert word-aligned
35 mov r2, #1
36 and r3, r0, #31 @ Get bit offset
37 mov r0, r0, lsr #5
38 add r1, r1, r0, lsl #2 @ Get word offset
39 mov r3, r2, lsl r3 @ create mask
40 smp_dmb
46 1: ldrex r2, [r1]
47 ands r0, r2, r3 @ save old value of bit
48 \instr r2, r2, r3 @ toggle bit
49 strex ip, r2, [r1]
50 cmp ip, #0
51 bne 1b
52 smp_dmb
53 cmp r0, #0
54 movne r0, #1
55 2: bx lr
TestCase:
test_and_clear_bit(35, 0x1234_1234)
Address | 0x1234_1234
Value | 0xFFFF_FFFF
Address | 0x1234_1238
Value | 0x0000_1234
1. L33 | 
R0 | 35(0x23)
R1 | 0x1234_1234
R2 | 
R3 | 
… | 
R12(ip) | 0x00
2. L35 ~ L37 | 
R0 | 1
R1 | 0x1234_1234
R2 | 1
R3 | 3
… | 
R12(ip) | 0x00
3. L38, 39, 46 | 
R0 | 0
R1 | 0x1234_1238
R2 | 0x0000_1234
R3 | 8
… | 
R12(ip) | 0x00
4. L47, L48 | 
R0 | 0
R1 | 0x1234_1238
R2 | 0x0000_1234
R3 | 8
… | 
R12(ip) | 0x00
Address | 0x1234_1238
Value | 0x0000_1234
5. L49~L54 | 
R0 | 0
R1 | 0x1234_1238
R2 | 0x0000_1234
R3 | 8
… | 
R12(ip) | 0x00(성공시)
Result: